## Slide 1: Electrónica
Ing. Jorge López

## Slide 2: INTRODUCCIÓN A LOS DISPOSITIVOS PASIVOS
Un dispositivo pasivo es aquel que no genera energía ni proporciona ganancia, únicamente:
Almacena energía
Disipa energía
Filtra o condiciona señal
Dispositivo | Magnitud asociada | Unidad SI | Función principal
Resistencia (R) | Resistencia | Ohm (Ω) | Disipación
Capacitor (C) | Capacitancia | Faradio (F) | Almacenamiento en campo eléctrico
Inductor (L) | Inductancia | Henry (H) | Almacenamiento en campo magnético

## Slide 3: RESISTENCIA (R)
2.1 Concepto Físico
Dispositivo que se opone al paso de corriente eléctrica.
Ley de Ohm
Variables:
( V ): Voltaje (Voltios, V)
( I ): Corriente (Amperios, A)
( R ): Resistencia (Ohmios, Ω)

## Slide 4
2.2 Potencia Disipada
Formas equivalentes:
Variables:
( P ): Potencia (Watts, W)
( I ): Corriente (A)
( V ): Voltaje (V)
( R ): Resistencia (Ω)

## Slide 6
CAPACITOR (C)
3.1 Definición
Dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico.
3.2 Relación Corriente–Voltaje
Variables:
( i(t) ): Corriente instantánea (A)
( C ): Capacitancia (F)

## Slide 7
3.3 Energía almacenada
Variables:
( E ): Energía (J)
( C ): Capacitancia (F)
( V ): Voltaje (V)
3.4 Capacitancia física
Variables:
( ): Permitividad del material (F/m)
( A ): Área de placas (m²)
( d ): Distancia entre placas (m)

## Slide 8
3.6 Gráfico de carga

## Slide 9
INDUCTOR (L)
4.1 Definición
Dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético.
4.2 Relación Voltaje–Corriente
Variables:
( v(t) ): Voltaje (V)
( L ): Inductancia (H)
( di/dt ): Derivada de corriente (A/s)
4.3 Energía almacenada

## Slide 10
4.4 Inductancia física
Variables:
( ): Permeabilidad magnética (H/m)
( N ): Número de espiras
( A ): Área núcleo (m²)
( l ): Longitud del núcleo (m)

## Slide 11
5.2 Comportamiento con frecuencia
Frecuencia Capacitor Inductor
Baja Alta impedancia Baja impedancia
Alta Baja impedancia Alta impedancia

## Slide 12
DIODOS SEMICONDUCTORES
FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES
1.1 Materiales Semiconductores
Los diodos están fabricados principalmente con:
Silicio (Si)
Germanio (Ge)
Arseniuro de galio (GaAs)
Conductividad intermedia:
σ_conductor>σ_semiconductor>σ_aislante
1.2 Dopaje
Tipo P:
Portadores mayoritarios: Huecos
Impurezas trivalentes (Boro)
Tipo N:
Portadores mayoritarios: Electrones
Impurezas pentavalentes (Fósforo)

## Slide 13
LA UNIÓN PN
2.1 Formación de la Región de Agotamiento
Cuando se unen materiales P y N:
Difusión de electrones y huecos
Recombinción
Formación de campo eléctrico interno
Aparición del voltaje de barrera
Voltaje de barrera típico:
Material ( V γ)
Silicio 0.7 V
Germanio 0.3 V
GaAs 1.2 V

## Slide 15
FUNCIONAMIENTO DEL DIODO
3.1 Polarización Directa
Condición:
V_D>V_γ
La corriente aumenta exponencialmente.
3.2 Polarización Inversa
Corriente ≈ ( I_S ) (corriente de saturación)
Si ( V ) supera voltaje crítico → ruptura

## Slide 17
TIPOS DE DIODOS
8.1 Diodo Rectificador
Alta corriente
Uso en fuentes
8.2 Diodo Zener
Regulación de voltaje
Opera en ruptura controlada
V_Z="Voltaje de regulación"

## Slide 18
8.3 LED (Diodo Emisor de Luz)
Materiales:
GaAs
GaP
Relación energía-fotón:
E=hf
Donde:
( h ): Constante de Planck
( f ): Frecuencia de la luz
8.4 Diodo Schottky
Unión metal-semiconductor
Baja caída (~0.3V)
Alta velocidad
8.5 Fotodiodo
Corriente proporcional a intensidad luminosa.

## Slide 23
Tipo | Caída típica | Aplicación
Rectificador | 0.7V | Fuentes
Zener | Variable | Regulación
Schottky | 0.3V | Alta velocidad
LED | 1.8–3.3V | Indicadores
Fotodiodo | Variable | Sensores
COMPARACIÓN DE DIODOS

## Slide 24
TRANSISTOR BJT
1. Introducción al Transistor Bipolar de Unión (BJT)
El Transistor Bipolar de Unión (BJT) es un dispositivo semiconductor de tres capas y tres terminales:
Emisor (E)
Base (B)
Colector (C)
Se denomina bipolar porque intervienen dos tipos de portadores de carga:
Electrones
Huecos
Existen dos configuraciones estructurales:
NPN
PNP

## Slide 25
Estructura Física y Principio de Operación
2.1 Estructura NPN y PNP

## Slide 26
Características estructurales:
Región Dopaje Función
Emisor Alto Inyecta portadores
Base Bajo Controla flujo
Colector Medio Recoge portadores

## Slide 27
Modos de Operación
Región Condición Aplicación
Corte IB ≈ 0 Interruptor abierto
Activa VBE ≈ 0.7 V Amplificación
Saturación VCE ≈ 0.2 V Interruptor cerrado

## Slide 28
4. Modelo Matemático del BJT
4.1 Relación Fundamental de Corrientes
I_C=βI_B
Donde:
( I_C ) = Corriente de colector (A)
( I_B ) = Corriente de base (A)
( β ) = Ganancia de corriente en configuración emisor común (adimensional)
Valores típicos de ( β ):
Tipo de transistor β típico
Señal pequeña 100 – 300
Potencia 20 – 100

## Slide 29
4.2 Relación entre α y β
β=α/(1-α)
Donde:
( α = I_C/I_E )
( I_E = I_C + I_B )
( α ) ≈ 0.98 – 0.998

## Slide 30
5. Curvas Características
5.1 Curvas de Salida (IC vs VCE)

## Slide 31
5.2 Curva de Entrada (IC vs VBE)
Comportamiento exponencial:
I_C∝e^(V_BE/V_T )
Escala logarítmica muestra linealidad aproximada.

## Slide 32
6. Configuraciones del BJT

## Slide 33
6.1 Emisor Común (EC)
Alta ganancia de voltaje
Alta ganancia de corriente
Inversión de fase
Ganancia aproximada:
A_v≈-g_m R_C
Donde:
g_m = Transconductancia
( R_C ) = Resistencia de colector

## Slide 35
6.2 Base Común (BC)
Alta ganancia de voltaje
Baja impedancia de entrada
6.3 Colector Común (Seguidor de emisor)
A_v≈1
Alta impedancia de entrada
Baja impedancia de salida
Ideal para adaptación de impedancias.

## Slide 36
CIRCUITOS FILTRO
Filtros Pasa Bajas (LPF) y Pasa Altas (HPF)
1. Introducción
Los circuitos filtro son sistemas eléctricos diseñados para permitir el paso de determinadas frecuencias y atenuar otras.
En ciencias de la computación y sistemas digitales son fundamentales en:
• Procesamiento de señales
• Conversión ADC/DAC
• Eliminación de ruido
• Comunicaciones digitales
• Sistemas embebidos

## Slide 37
2. Conceptos Fundamentales
2.1 Señal en el dominio del tiempo y frecuencia
Toda señal puede representarse como:
v(t)=V_m sin(ωt+ϕ)
Donde:
( V_m ) = amplitud máxima (V)
( ω = 2π f ) = frecuencia angular (rad/s)
( f ) = frecuencia (Hz)
π = fase (rad)

## Slide 38
2.2 Impedancia en régimen senoidal
Resistencia
Z_R=R
( R ) = resistencia (Ω)
Capacitor
Z_C=1/jωC
( C ) = capacitancia (F)
( j = √(-1) )
( ω= 2π f )
El capacitor tiene comportamiento dependiente de frecuencia.

## Slide 39
3. Filtro Pasa Bajas RC
3.1 Circuito

## Slide 40
3.2 Función de Transferencia
Aplicando divisor de impedancias:
H(jω)=V_out/V_in =Z_C/(R+Z_C )
Sustituyendo ( Z_C ):
H(jω)=1/(1+jωRC)
3.3 Frecuencia de Corte
f_c=1/2πRC
Variables:
( f_c ) = frecuencia de corte (Hz)
( R ) = resistencia (Ω)
( C ) = capacitancia (F)
En ( f_c ):
|H|=1/√2≈0.707
Esto equivale a −3 dB.

## Slide 41
3.6 Gráfico Conceptual (Bode)

## Slide 42
4. Filtro Pasa Altas RC
4.1 Circuito

## Slide 43
4.2 Función de Transferencia
H(jω)=jωRC/(1+jωRC)
4.3 Magnitud
|H(jω)|=ωRC/√(1+(ωRC)^2 )
4.4 Frecuencia de Corte
f_c=1/2πRC
Misma expresión que LPF.

## Slide 45
O,2 microfaradios